Kom igång med din GSM baserade Hiss Nödtelefon. V1.0

Följ denna guide för att komma igång med din porttelefon från Rukra. Alla EU dokument och liknande hittar du längst bak i den här manualen. Innan du börjar installera något bör du kolla så du har alla delarna du behöver.

Systemet kan programmeras på 2 olika sätt. Antingen genom att programmera RK2000 kretskortet eller att programmera RK1201 GSM modulen.

Kolla att alla delar finns med.

Börja med att kolla att du har fått med alla delar. Du ska ha:

1 x RK2000

1 x RK1201

1 x RK2018 Programmeringskabel (Används för att programmera RK2000)

1 x RK2038 Programmeringskabel (Används för att programmera GSM-modulen)

1 x En av följande paneler: RK1152, RK1156, RK1154, RK1155, RK1159

Valfritt / Extra moduler:

- RK2010 Extra mikrofon och högtalare.

- RK2006 Nödtelefon som placeras över och under hisskorg.

Koppla ihop alla delar.

När du har kollat att du har alla delar du behöver kan du börja koppla ihop alla delarna.

- Skruva fast antennen och sätt in ett SIM-kort utan PIN-kod i RK1201. Det är viktigt att SIM-kortet kan skicka sms och ringa.

- Koppla GSM-modulen RK1201 till RK2000 genom den medföljande kabeln. RK1201 har en RJ12 ingång och till RK2000 kopplas grön och röd ledare. Se bild på nästa sida.

- Varje panel/front kommer med en tryckknapp med 4 gula ledare och röd och svart som används för att belysa tryckknappen. Koppla dom två gula ledarna närmast den röda kabeln till button in car.

Kopplingsschema RK1201 till RK2000

Installera PC-program och ladda ned drivrutiner.

- Gå in på vår hemsida och sök på RK2000 eller tryck på den här länken.

https://holars.se/produkt/8200/rk-2000-nodlarm-hiss-elevator-phone-en81-28/

- Ladda ned filen som heter ”Programmering RK2000V5.zip” Namnet på filens versions nummer kan uppdateras när uppdateringar eller liknande sker.  Installera programmet på din dator.

- Ladda ned filen som heter ”USB Drivrutiner.zip” packa upp filen med ett program som kan packa upp .zip filer exempelvis winrar eller winzip.

- Koppla USB-kabeln som heter RK2018 med ena änden till din dator och andra änden till option/PC tillkopplingen på RK2000. Du finner den längst upp i det vänstra hörnet.

Windows 10 och Windows 8 användare måste installera drivrutinerna till USB-kabeln genom att gå in i avancerat läge i datorn och tillåta okända drivrutiner. Följ stegen på nästa sida.

Installera drivrutiner i windows 10

- Tryck på Windowsknappen i vänstra hörnet. Sök efter återställningsalternativ och under avancerad start tryck på knappen starta om nu.

- När windows startar upp tryck på Felsök --> Avancerade alternativ --> Startinställningar --> Starta om.

- När den startat om trycker du på F7. Då startas windows upp som vanligt men med rättigheterna att installera okända drivrutiner. När du sedan stänger av datorn kommer den nästa gång starta som vanligt igen.

- Tryck på windows knappen och sök sedan efter enhetshanteraren, öppna enheterhanteraren. Under ”andra enheter” bör du nu hitta en enhet som heter ID-interface som har en varningstriangel.

- Dubbelklicka på ID-interface med varningstriangel. Tryck på uppdatera drivrutin. Välj drivrutin som redan finns på datorn. Välj den mapp du lagt på skrivbordet, välj undermappar och tryck på installera eller uppdatera.

- Starta om datorn. Se bilder på nästa sida

Dubbelklicka på ID interface.

Uppdatera drivrutin – Välj drivrutin som finns på din dator.

Välj mappen USB Drivrutiner och tryck i ta med undermappar. Tryck på nästa.

Programmera enheten.

Öppna programmet RUKRAelevatorphoneSetting Easy. Byt språk till engelska genom att trycka på Taal och sen English. Visas ett serienummer i rutan ”serial number” är du tillkopplad och du kan nu programmera din enhet. När du sedan ska lagra trycker du på Rukra elevator emergency phone. och sen write parameters.