PULSERENDE RELE.

ART.NR 2152/2

PULSERENDE RELE MED JUSTERBAR FREKVENS.

DRIVSPENNING: 12V dc.

STRØMTREKK: 47 mA.

MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1A 24V dc.

PCB MÅL: 37 X 76 mm.

KORTET LEVERES MED FIRE SELVKLEBENDE KLIPS.

PULSERENDE RELE.

ART.NR 2152/3

PULSERENDE RELE MED JUSTERBAR FREKVENS.

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24V dc.

STRØMTREKK: 52 mA.

MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1A 24V dc.

PCB MÅL: 37 X 76 mm.

KORTET LEVERES MED FIRE SELVKLEBENDE KLIPS.

14.5.2011 / F21522