BRUKERMANUAL EZ-TAG2

1.	For og gå inn i programmerings modus må man taste 4 sifferet programmerings pin to ganger. Fabrikk innstilling er 1234.

2.	For å gå ut av programmerings modus taste  #.

SONE 1 PROGRAMERING:

NB! Sone 1 har mulighet for 1000 brukere som er tilgjengelige fra 000-999. Legger man f.eks. inn 10 tags har man muligheten for 990 brukerkoder.

1.	Gå inn i programmerings modus ved å taste programmerings kode 2 ganger. En lang lyd vil høres og strøm led skifter til Orange.

2.	Tast så inn ledig plassering du vill programmere pin koden ved og bruke 3 tallformat f.eks. 001.

3.	Programmerings led (øverst til høyere) vil lyse opp.

NB! Hvis denne plasseringen allerede er brukt av pin kode eller tag vil programmerings led bli rød.

Du kan slette plassen ved og trykke * to ganger. Led vill da skifte til grønt.

4.	Slå pin koden som skal programmeres. En bekreftelses tone vill da bli hørt.

Hvis flere pin koder skal brukes velger man bare en ny plassering f.eks. 002.

5.	Gå ut av programmerings modus ved å trykke på #.

PROGRAMERE 1 TAG TIL SONE 1:

NB! Ikke ha tags i hånden i nærheten av leseren når du trykker på tastaturet.

1.	Gå inn i programmerings modus ved å taste inn programmerings kode 2 ganger.

Du vill da få en bekreftelses lyd og strøm led blir Orange.

2.	Tast inn den ledige plasseringen du vill programmere tagen inn på ved og bruke 3 tallformat (xxx.) f.eks. 003. Programmerings led øverst til venstre vil da lyse opp.

NB! Hvis denne plasseringen allerede er brukt av pin kode eller tag vil programmerings led bli rød. Du kan slette plassen ved å trykke * 2 ganger.

Led vil da skifte til grønt.

3.	Ta opp kun en tag og vis den foran leseren i bunn og ta den bort.

2 ganger bekreftelses lyd vil da høres.

Hvis flere tager skal programmeres inn velger du bare neste ledige plassering.

4.	Gå ut av programmerings modus ved å trykke på #.

PROGRAMERE EN GRUPPE MED TAGS TIL SONE 1:

NB! Ikke ha tags i hånden i nærheten av leseren når du trykker på tastaturet.

Alle tager som skal programmeres i gruppe må være i nummer rekkefølge med laveste tall rekke først.

1.	Gå inn i programmerings modus ved å taste programmerings kode 2 ganger.

Du vil da få en bekreftelses lyd og strøm led blir Orange.

2.	Trykk * etterfulgt av 9. Strøm led (Orange led) vil nå blinke.

3.	Trykk 0 etterfulgt av 1. Enheten vil nå pipe en gang.

4.	Tast inn den først ledige plasseringen mellom 000-999.

5.	tast inn hvor mange tags du vil legge inn i formatet (xxx) f.eks. 010 (10 stykker).

6.	Vis tagen med laveste nummer rekkefølge og ta den bort. Alternativt kan du taste inn nummerte på tagen med laveste nummer som skal programmeres inn.

7.	Programmeringen vil da bekreftes med 2 pip i fra leseren.

8.	Gå ut av programmerings modus ved å trykke på #.

Det er nå programmert inn 10 tags i systemet i samme nummerserie.

SONE 2 PROGRAMERING:

NB! Sone 2 har mulighet for 10 brukere som er tilgjengelige fra 00 til 09. Legger man f.eks. inn 2 tags har man mulighet for 8 brukerkoder.

1.	Gå inn i programmerings modus ved å taste programmerings kode 2 ganger.

En lang lyd vil høres og strøm led blir Orange.

2.	Trykk på * etterfulgt av 4.

Orange led vil nå blinke.

3.	Tast inn ledig plassering du vil programmere inn pin koden på (xx).

Den grønne programmerings led (øverst til venstre) lyser nå opp.

Hvis plasseringen allerede har blitt tatt blir programmerings led nå rød. For å slette plasseringen å gjøre den ledig trykker man på * to ganger. Led blir da grønn.

4.	Tast inn pin koden. En bekreftelseslyd vil nå høres.

Hvis flere pin koder skal programmeres inn velges en ny plassering.

PROGRAMERE EN TAG TIL SONE 2:

1.	Gå inn i programmerings modus ved å taste programmerings kode 2 ganger.

En lang lyd vil høres og strøm led skifter til Orange.

2.	Tast * etterfulgt av 4. Orange led vil nå blinke.

3.	Tast inn første ledige plassering du vil programmere tagen på (XX).

Den grønne programmerings led (øverst til venstre) lyser nå opp.

Hvis plasseringen allerede har blitt tatt blir programmerings led nå rød. For å slette plasseringen og gjøre den ledig trykker man på * to ganger. Led blir da grønn.

4.	Ta opp kun en tag og vis den foran leseren også ta den bort.

2 pip vil nå høres som bekrefter programmeringen.

Hvis flere tager skal programmeres inn taster du bare inn neste ledige plassering.

HVORDAN SKIFTE PROGRAMERINGS PIN KODE:

1.	Gå inn i programmerings modus ved å taste inn programmerings kode 2 ganger.

Du vil da få en bekreftelses lyd og strøm led blir Orange.

2.	Trykk på * etterfulgt av 3. Orange led vil nå blinke.

3.	Tast inn ny pin kode to ganger.

En bekreftelses lyd vil nå høres.

4.	Gå ut av programmerings modus ved å trykke #.

Manualen er utarbeidet av; 
Kjetil Olsen