Bruk av EXIT knapp på Holars 2-Easy serien

Hvis man ønsker å kople til en EXIT bryter til 2-Easy serien så kan man gjøre dette ved hjelp av artikkel 08479 Relemodul RLC.

Denne koples på 2-wire BUS på vei ut til utendørs enheten.

På RLC boksen koples EXIT knappen på  GND og S1.  Når disse terminalene kortsluttes så vil rele trigge.

På baksiden av RLC boksen kan man med DIP switcher stille in hvilket Rele man vil trigge. Setter man denne til rele 1 (alle tre Dipswitcher til Høyre) så vil både EXIT knappen og styringen fra monitorene styre dette relet.

Se manual som følger med RLC boksen.

Villapakken behøver ikke RLC boksen

Til Villapakken kan man kople in Exitknappen på GDN og PIR. Egen plugg med tre kabler. Man kopler til Exitknappen på den sorte og den hvite kabelen.