AVBRYTBAR FORSINKELSE. NC-STYRT.

ART.NR 2141B5

FORSINKELSE JUSTERBAR MED POT.  STANDARD TID: 0-2 MINUTTER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24V dc.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 0,5 mA, AKTIV: 27 mA.

VED 24V: I HVILE: 5 mA, AKTIV: 31 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm. (PCB MÅL: 37 X 76 mm)

NÅR NC-INNGANGEN ÅPNES OG VALGT TID ER UTGÅTT, AKTIVERES BÅDE SUMMER OG RELE. DISSE STÅR AKTIVE TIL INNGANGEN LUKKES. DERSOM INNGANGEN LUKKES FØR TIDEN ER UTLØPT, NULLSTILLES TIMEREN.

BRUKES TIL BLANT ANNET DØRALARM OG FORALARM I ADGANGSKONTROLLSYSTEMER.

6.9.2010 / F2141B5

---------------------------------------------------------------------------------------------------